АО «Завод Универсал» 654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavoduniversal

АО «Завод Универсал»

654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavoduniversal

Полимерпесчаные

лоток и решетка

Полимерпесчаные

лоток и решетка

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения.

Лотки полимерпесчаные являются современным материалом для создания долговечной и надежной системы водоотвода на любом строительстве разного масштаба (пешеходные зоны, тротуары, скверы, парки, велосипедные дорожки, индивидуальные застройки). Лоток водоотводный с решеткой полимерпесчаные изготовлены из мелкозернистого песка и измельченного полимера.

1. Общие сведения.

Лотки полимерпесчаные являются современным материалом для создания долговечной и надежной системы водоотвода на любом строительстве разного масштаба (пешеходные зоны, тротуары,скверы,парки, велосипедные дорожки, индивидуальные застройки). Лоток водоотводный с решеткой полимерпесчаные изготовлены из мелкозернистого пескаи измельченного полимера.

2.Основные размеры.

| Класс нагрузки | Наименование | Гидравлическое сечение, мм | Длина, L, мм | Ширина, С, мм | Высота, Н, мм | Вес, кг | Проходное сечение, см2 | Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А15 (1,5т/м2) | Лоток (1шт.) и решетка (2шт.) полимерпесчаные | DN100 | 1000 | 140 | 146 | 12,1 | 90 | 5,69 |

2.Основные размеры.

| Класс нагрузки | Наименование | Гидравлическое сечение, мм | Длина, L, мм | Ширина, С, мм | Высота, Н, мм | Вес, кг | Проходное сечение, см2 | Пропускная способность, л/сек (уклон 0,5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А15 (1,5т/м2) | Лоток (1шт.) и решетка (2шт.) полимерпесчаные | DN100 | 1000 | 140 | 146 | 12,1 | 90 | 5,69 |

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

- Лотки перевозят  любым  видом транспортных средств

согласно правилам перевозок, действующим на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий  должны соблюдаться условия, исключающие возможность механических повреждений и загрязнения изделий.

- Комплекты  (лоток водоотводной с решеткой) разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

- Гарантийный срок при соблюдении требований,  предусмотренных настоящим паспортом – 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию.

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК_______________    Дата ______________

3.1. Лотки перевозят  любым  видом транспортных средств

согласно правилам перевозок, действующим на данном виде     транспорта.

3.2. При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий  должны соблюдаться условия, исключающие возможность механических повреждений и загрязнения изделий.

3.3. Комплекты  (лоток водоотводной с решеткой)        разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

3.4. Гарантийный срок при соблюдении требований,  предусмотренных  настоящим паспортом – 3 года со дня ввода   изделия в эксплуатацию.

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК_______________    Дата ______________