ОП ОАО «Завод Универсал» 654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavoduniversal

ОП ОАО «Завод Универсал»

654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavoduniversal

Люк смотрового колодца   полимерпесчаный

ТУ 4859-002-00288411-11

Люк смотрового колодца  полимерпесчаный

ТУ 4859-002-00288411-11

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения.

Люк смотрового колодца – верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты и состоящая из корпуса и крышки.              Люк смотрового колодца полимерпесчаный изготовлен из мелкозернистого песка и измельченного полимера.

1. Общие сведения.

Люк смотрового колодца – верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты и состоящая из корпуса и крышки.              Люк смотрового колодца полимерпесчаный изготовлен из мелкозернистого песка и измельченного полимера.

2.Основные размеры.

2.Основные размеры.

| Тип | Наимено-вание | Номин. нагрузка кг | Глубина установки крышки в корпусе h, мм | Полное открытие D, мм | Масса люка, кг | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | корпус | крышка |  |
| Л | Легкий люк | 1500 | 44 | 565 | 20±0,5 | 23±0,5 | Зона зеленых насаждений, пешеходная зона |

| Тип | Наимено-вание | Номин. нагрузка кг | Глубина установки крышки в корпусе h, мм | Полное открытие D, мм | Масса люка, кг | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | корпус | крышка |  |
| Л | Легкий люк | 1500 | 44 | 565 | 20±0,5 | 23±0,5 | Зона зеленых насаждений, пешеходная зона |

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

- Люки перевозят  любым  видом транспортных средств

согласно правилам перевозок, действующим на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий  должны соблюдаться условия, исключающие возможность механических повреждений и загрязнения изделий.

- Люки разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

- Гарантийный срок при соблюдении требований,  предусмотренных

ТУ 4859-002-00288411-11– 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию.

1-крышка;

2-корпус

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК_______________    Дата ______________

3.1. Люки перевозят  любым  видом транспортных средств

согласно правилам перевозок, действующим на данном виде транспорта.

3.2. При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий  должны соблюдаться условия, исключающие возможность механических повреждений и загрязнения изделий.

3.3. Люки разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

3.4. Гарантийный срок при соблюдении требований,  предусмотренных

ТУ 4859-002-00288411-11– 3 года со дня ввода изделия в эксплуатацию.

1-крышка;

2-корпус

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК_______________    Дата ______________