Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ» БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины с низким кожухом

«Универсал КНУ М Авто» КСК 20 с клапаном термостата на прямом участке трубы

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CЛ37.B.00046/22

Срок действия с 23.03.2022  по  23.03.2027

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ31311 , имеют  приваренный корпус клапана термостата на прямом участке трубы производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120° С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счет регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1.3 Конвекторы выпускаются двух модификаций - концевые и проходные, с замыкающим участком (зу) или без них, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса концевых, кг, (справочная) | Масса проходных, кг, (справочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного |  |  |
| КСК 20-0,4 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,4 КА2 | КСК 20-0,4 ПА (ЗУ) КСК 20-0,4 ПА | У1М | 0,4 | 643 | 849 | 857 | 6,1 6,0 | 6,2 6,1 |
| КСК 20-0,479 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,479 КА2 | КСК 20-0,479 ПА(ЗУ) КСК 20-0,479 ПА | У2М | 0,479 | 739 | 944 | 948 | 7,3 7,2 | 7,4 7,3 |
| КСК 20-0,563 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,563 КА2 | КСК 20-0,563 ПА(ЗУ) КСК 20-0,563 ПА | УЗМ | 0,563 | 643 | 849 | 857 | 8,3 8,2 | 8,4 8,3 |
| КСК 20-0,677 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,677 КА2 | КСК 20-0,677 ПА(ЗУ) КСК 20-0,677 ПА | У4М | 0,677 | 739 | 944 | 948 | 9,4 9,3 | 9,5 9,4 |
| КСК 20-0,789 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,789 КА2 | КСК 20-0,789 ПА(ЗУ) КСК 20-0,789 ПА | У5М | 0,789 | 835 | 1084 | 1128 | 10,6 10,5 | 10,7 10,6 |
| КСК 20-0,902 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,902 КА2 | КСК 20-0,902 ПА(ЗУ) КСК 20- 0,902 ПА | У6М | 0,902 | 931 | 1179 | 1223 | 11,7 11,6 | 11,8 11,7 |
| КСК20-1,015 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,015 КА2 | КСК 20-1,015 ПА(ЗУ) КСК 20-1,015ПА | У7М | 1,015 | 1027 | 1275 | 1319 | 12,8 12,7 | 12,9 12,8 |
| КСК 20-1,127 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,127 КА2 | КСК 20-1,127 ПА1(ЗУ) КСК 20-1,127 ПА | У8М | 1,127 | 1123 | 1370 | 1414 | 13,7 13,6 | 13,8 13,7 |
| КСК 20-1,240 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,240 КА2 | КСК 20-1,240 ПА(ЗУ) КСК 20-1,240 ПА | У9М | 1,240 | 1219 | 1442 | 1486 | 15,0 14,9 | 15,1 15,0 |
| КСК 20-1,353 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,353 КА2 | КСК 20-1,353 ПА(ЗУ) КСК 20-1,353 ПА | У10М | 1,353 | 1315 | 1536 | 1580 | 16,0 15,9 | 16,1 16,0 |
| КСК 20-1,465 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,465 КА2 | КСК 20-1,465 ПА(ЗУ) КСК 20-1,465 ПА | У11М | 1,465 | 1411 | 1626 | 1670 | 17,1 17,0 | 17,2 17,1 |
| КСК 20-1,578 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,578 КА2 | КСК 20-1,578 ПА(ЗУ) КСК 20-1,578 ПА | У12М | 1,578 | 1507 | 1718 | 1762 | 18,2 18,1 | 18,3 18,2 |
| КСК 20-1,690 КА1 (ЗУ) КСК 20-1,690 КА2 | КСК 20-1,690 ПА(ЗУ) КСК 20-1,690 ПА | У13М | 1,690 | 1603 | 1808 | 1852 | 19,2 19,2 | 19,3 19,2 |

3 Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;	              2 – кожуха;

3 – регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

4 – термостатического

элемента;

5 – двух кронштейнов.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора, диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА» (концевой Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1  для двухтрубных систем; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква Л в обозначении исполнения указывает, что конвектор левого исполнения.

Пример заказа конвектора левого исполнения:   Конвектор «Универсал КНУ М Авто» КСК 20-0,655 КА 1(зу) Л.

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА» (проходной Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1 для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1  для двухтрубных систем ; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; буква П в обозначении исполнения указывает, что конвектор правого исполнения.

Пример заказа конвектора правого исполнения:   Конвектор «Универсал КНУ  М  Авто» КСК 20-0,655 ПА 1(зу) .

4 Монтаж конвекторов

Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности: разместить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.

При установке конвекторов должны

соблюдаться расстояния в пределах:

- от пола до оси нижней трубы 130÷180мм;

- от крайних пластин нагревателя

до кронштейнов 75мм.

Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов    «Универсал КНУ М Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

для однотрубной системы

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                              Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

для двухтрубной системы.  Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»

Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,

ТС –условное обозначение термостата.

5   Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.2.   В  процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через

каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые

поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.3  Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью , с наличием химических веществ

вызывающих коррозию (например – автомойки).

5.4. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные

периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый

для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ М Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311, и признаны годными для эксплуатации.

№ партии_______________________________          Дата  изготовления __________________________

Номинальный тепловой поток_____________ кВт          
                    ОТК_________________________________        Дата_____________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.