Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711.

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных средней глубины

«Универсал КНУ-С Авто» КСК 20 с клапаном терморегулятора

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.B.00045/21

Срок действия с 29.12.2021  по  29.12.2026

Орган по сертификации  № № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1. Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311, имеют клапан терморегулятора со стальным корпусом производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов средней глубины (не более 160 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых , общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120˚С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт автоматического регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105˚С температура на поверхности кожуха не более 40 ˚С.

1.3.  Конвекторы выпускаются следующих модификаций – концевые и проходные (с замыкающими участками или без них), с резьбой ¾” или без резьбы (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

# 2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса, кг (для справки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | , концевого | проходного | концевого | проходного |
| КСК 20-0,7 КА1(ЗУ) КСК 20-0,7 КА2 | КСК 20-0,7 ПА(ЗУ) КСК 20-0,7 ПА | У14А | 0,7 | 598 | 715 | 751 | 11,3 11,2 | 11,6 11,5 |
| КСК 20-0,85 КА1(ЗУ) КСК 20-0,85 КА2 | КСК 20-0,85 ПА(ЗУ) КСК 20-0,85 ПА | У15А | 0,85 | 694 | 811 | 847 | 12,8 12,7 | 13,1 13,0 |
| КСК 20-1,0 КА1(ЗУ) КСК 20-1,0 КА2 | КСК 20-1,0 ПА(ЗУ) КСК 20-1,0 ПА | У16А | 1,0 | 790 | 907 | 943 | 14,4 14,3 | 14,7 14,6 |
| КСК 20-1,226 КА1(ЗУ) КСК 20-1,226 КА2 | КСК 20-1,226 ПА(ЗУ) КСК 20-1,226 ПА | У14 | 1,226 | 790 | 907 | 895 | 18,1 18,0 | 18,4 18,3 |
| КСК 20-1,348 КА1(ЗУ) КСК 20-1,348 КА2 | КСК 20-1,348 ПА(ЗУ) КСК 20-1,348 ПА | У15 | 1,348 | 838 | 955 | 943 | 19,2 19,1 | 19,5 19,4 |
| КСК 20-1,471 КА1(ЗУ) КСК 20-1,471 КА2 | КСК 20-1,471 ПА(ЗУ) КСК 20-1,471 ПА | У16 | 1,471 | 886 | 1004 | 991 | 20,4 20,3 | 20,7 20,6 |
| КСК 20-1,593 КА1(ЗУ) КСК 20-1,593 КА2 | КСК 20-1,593 ПА(ЗУ) КСК 20-1,593 ПА | У17 | 1,593 | 934 | 1052 | 1039 | 21,5 21,4 | 21,8 21,7 |
| КСК 20-1,716 КА1(ЗУ) КСК 20-1,716 КА2 | КСК 20-1,716 ПА(ЗУ) КСК 20-1,716 ПА | У18 | 1,716 | 982 | 1100 | 1087 | 22,6 22,5 | 22,9 22,8 |
| КСК 20-1,838 КА1(ЗУ) КСК 20-1,838 КА2 | КСК 20-1,838 ПА(ЗУ) КСК 20-1,838 ПА | У19 | 1,838 | 1030 | 1148 | 1135 | 23,7 23,6 | 24,0 23,9 |
| КСК 20-1,961 КА1(ЗУ) КСК 20-1,961 КА2 | КСК 20-1,961 ПА(ЗУ) КСК 20-1,961 ПА | У20 | 1,961 | 1078 | 1196 | 1183 | 24,9 24,8 | 25,2 25,1 |
| КСК 20-2,083 КА1(ЗУ) КСК 20-2,083 КА2 | КСК 20-2,083 ПА(ЗУ) КСК 20-2,083 ПА | У21 | 2,083 | 1126 | 1245 | 1231 | 26,0 25,9 | 26,3 26,2 |
| КСК 20-2,206 КА1(ЗУ) КСК 20-2,206 КА2 | КСК 20-2,206 ПА(ЗУ) КСК 20-2,206 ПА | У22 | 2,206 | 1174 | 1293 | 1279 | 27,1 27,0 | 27,4 27,3 |
| КСК 20-2,328 КА1(ЗУ) КСК 20-2,328 КА2 | КСК 20-2,328 ПА(ЗУ) КСК 20-2,328 ПА | У23 | 2,328 | 1222 | 1341 | 1327 | 28,3 28,2 | 28,6 28,5 |
| КСК 20-2,451 КА1(ЗУ) КСК 20-2,451 КА2 | КСК 20-2,451 ПА(ЗУ) КСК 20-2,451 ПА | У24 | 2,451 | 1270 | 1389 | 1375 | 29,4 29,3 | 29,7 29,6 |
| КСК 20-2,574 КА1(ЗУ) КСК 20-2,574 КА2 | КСК 20-2,574 ПА(ЗУ) КСК 20-2,574 ПА | У25 | 2,574 | 1318 | 1437 | 1423 | 30,5 30,4 | 30,8 30,7 |
| КСК 20-2,696 КА1(ЗУ) КСК 20-2,696 КА2 | КСК 20-2,696 ПА(ЗУ) КСК 20-2,696 ПА | У26 | 2,696 | 1366 | 1485 | 1471 | 31,6 31,5 | 31,9 31,8 |
| КСК 20-2,819 КА1(ЗУ) КСК 20-2,819 КА2 | КСК 20-2,819 ПА(ЗУ) КСК 20-2,819 ПА | У27 | 2,819 | 1414 | 1533 | 1519 | 32,8 32,7 | 33,1 33,0 |
| КСК 20-2,941 КА1(ЗУ) КСК 20-2,941 КА2 | КСК 20-2,941 ПА(ЗУ) КСК 20-2,941 ПА | У28 | 2,941 | 1462 | 1581 | 1567 | 33,9 33,8 | 34,2 34,1 |

Примечания: масса указана без учёта массы термостатической головки (≈0,2кг), масса замыкающего участка составляет ≈0,1кг.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора; номинальный тепловой поток; диаметр условного прохода труб присоединительного патрубка, мм20; обозначение «КА»; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-У1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-У2 для двухтрубных систем (клапана рекомендуется применять с термостатическим элементом типа RTD3651); (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; «прав.» - правое исполнение; «лев.» – левое исполнение.

Пример заказа:       Конвектор «Универсал КНУ-С Авто» КСК 20-1,348 КА 1(зу) прав.

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; диаметр условного прохода труб присоединительного патрубка, мм20; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»; (зу) – при заказе конвекторов с замыкающими участками.

##### Пример заказа:     Конвектор «Универсал КНУ-С Авто» КСК 20-1,348 ПА (зу) прав.

# 3  Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

4 – термостатического

элемента;

5 – двух кронштейнов.

# 4  Монтаж конвекторов

Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:

разметить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.

При установке конвекторов

должны соблюдаться

расстояния в пределах:

от пола до оси нижней

трубы – 160 ÷ 180 мм;

от верха конвектора

до подоконника

не менее 110 мм;

от крайних пластин

нагревателя

до кронштейнов – 75 мм.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

5.2. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.3. В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.4. Запрещается эксплуатация конвекторов  в помещениях с повышенной влажностью, с  наличием  химических веществ, вызывающих коррозию (например - автомойки).

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ,

вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные средней глубины типа «Универсал КНУ-С Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311 и признаны годными для эксплуатации.

№ партии___________________ Дата изготовления___________________________

Номинальный тепловой поток ___________ кВт   Вес (брутто)_________________кг

ОТК______________________________ Дата________________________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных                     настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть),  но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.