ОАО «Завод Универсал» 654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

ОАО «Завод Универсал»

654084,   Россия,     Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

тел. (3843) 34-56-68    факс (3843) 34-38-72

e-mail: oao@zavoduniversal.ru,

адрес в Интернете: www.zavodunivtrsal

Решетка газонная полимерпесчаная

Решетка газонная полимерпесчаная

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения.

Решетка газонная полимерпесчаная изготовлена из мелкозернистого песка и измельченного полимера   и   предназначена  для покрытия тротуаров, остановок общественного транспорта, садовых, парковых и пешеходных дорожек, дворов, облицовки газонов, клумб и т.д.

1. Общие сведения.

Решетка газонная полимерпесчаная изготовлена из мелкозернистого песка и измельченного полимера   и   предназначена   для покрытия тротуаров, остановок общественного транспорта, садовых, парковых и пешеходных дорожек, дворов, облицовки газонов, клумб и т.д.

2.Основные размеры.

2.Основные размеры.

| Размеры габаритные, мм длина ширина высота | Масса одной штуки, кг. | Число изделий на 1 единицу площади |
| --- | --- | --- |
| Решетка газонная полимерпесчаная |
| 360±5 | 360±5 | 40±2 | 5,2±0,20 | 9 штук на 1,17 м2 |

| Размеры габаритные, мм длина ширина высота | Масса одной штуки, кг. | Число изделий на 1 единицу площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решетка газонная полимерпесчаная |
| 360±5 | 360±5 | 40±2 | 5,2±0,20 | 9 штук на 1,17 м2 |

З.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

3.Транспортирование. Хранение. Гарантия.

- Решетку газонную транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий
должны соблюдаться условия, исключающие возможность
механических повреждений и загрязнения изделий.

- Решетку разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

- Гарантийный срок - 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Средний срок службы решетки не менее 20 лет.

- Решетку газонную транспортируют всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.

- При погрузке, транспортировании и разгрузке изделий
должны соблюдаться условия, исключающие возможность
механических повреждений и загрязнения изделий.

- Решетку разрешается хранить как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.

3.4.	Гарантийный срок - 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Средний срок службы решетки не менее 20 лет.

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления ___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК______________      Дата_____________

4.Свидетельство о приемке.

№ партии_________ Дата изготовления___________

Вес (брутто)_______________кг

Штамп ОТК______________      Дата_____________